## Slide 1: Système de détection et d’alerte sans fil pour la surveillance d’espaces
Projet ZoneAlert
SEE5 MARVIN STIEBITZ
26 NOVEMBRE 2025

## Slide 2
Contexte & objectifs
Architecture du système
Fonctionnement du système
Communication & codes
Problèmes rencontrés
Essais & résultats
Conclusion & Démo
Plan de présentation
I PROJET ZoneAlert

## Slide 3
I PROJET ZoneAlert
Context & Objectives
Context
Indoor area monitoring when the user is away
Need for a simple, autonomous local detection system
Objectives
Reliable detection through regular area scanning
Local alarm and remote smartphone notification
Easy installation (USB power, Wi-Fi)
Ultrasonic Detection Example (Not My System)

## Slide 4
Architecture du système
Schéma bloc du système ZoneAlert
I PROJET ZoneAlert

## Slide 5
Fonctionnement du système
Schéma fonctionnelle du système ZoneAlert
Capteur ultrason HC-SR04
Micro Servomoteur SG90
M5TAB5
ESP32 WROOM
Wifi 2,4GHz
HTTP ou HTTPS
Alimentation, et gère le pas de 15° ( de 0 à 180°
Envoie 4 distances tous les 15°
Affichage Graphique ,changement des seuils et ON/OFF du système (ESP32-P4)
Buzzer et notification au téléphone de l’utilisateur
Téléphone utilisateur
Réception d’une alerte en cas d’obstacle détecté)
ESP32-C6
I PROJET ZoneAlert

## Slide 6
Communication & codes
Communication Wi-Fi : HTTP vs HTTPS & envoi des données
HTTP : simple, rapide, non chiffré
HTTPS : chiffré, nécessite certificats (SAN, CA)
Envoi des mesures ESP32  M5TAB5 en HTTP POST
Notifications smartphone via API Pushover
I PROJET ZoneAlert
Code & fonctionnalités : API, ON/OFF, Interface
API Pushover : envoi d’alertes
Commande ON/OFF depuis la M5TAB5
Gestion des modules ESP32
Interface tactile (seuils, volume, état système)

## Slide 7
Problèmes rencontrés
I PROJET ZoneAlert
HTTPS difficile à mettre en place : problèmes de certificats, SAN et de compatibilité
Limitations Pushover (usage non commercial, dépendance API)
Variabilité du capteur HC-SR04
Blocages ponctuels de l’interface M5TAB5 (pour les tests avec PC uniquement)
Gestion alim du servomoteur (pics de courant)

## Slide 8
Essais & résultats
I PROJET ZoneAlert
Affichage sur la tablette et disposition du capteur
Notification reçue via l’application Pushover

## Slide 9
Conclusion & Démo
I PROJET VISION